| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШУМИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2013 № 99 ст.Шумилинская |  |
| --- | --- |

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории Шумилинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Шумилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Шумилинского сельского поселения

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления    Шумилинского сельского поселения.

Глава Шумилинского

сельского поселения                                                           И.Г.Исаков

Приложение № 1 к постановлению

Главы Шумилинского сельского поселения

№99 от 28.06.2013

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Шумилинского сельского поселения

Верхнедонского района Ростовской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шумилинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Шумилинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Шумилинское сельское поселение расположено в восточной части муниципального района Верхнедонской.

Общая площадь земель сельского Шумилинского сельского поселения составляет 45395 га.

Существующая численность населения Шумилинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  2566 человек.

В состав Шумилинского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: ст.Шумилинская - административный центр, х.Новониколаевский,х.Парижский,х.Раскольный,х.Каменный,х.х.Свидовский, х. Гребенниковский, х. Каменный, х.Третинский, х.Четвертинский, х.Песковатская Лопатина.

Шумилинское сельское поселение граничит:

-	с Казансколопатинским сельским поселением Верхнедонского района;

-	с Быковским сельским поселением Верхнедонского района;

-	с Калачеевским районом Воронежской области;

-	с Нехаевским районом Волгоградской области.

Внешнее сообщение Шумилинского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования.

3.2. Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 35ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень теплая. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

3.3. Шумилинское сельское поселение, включает в себя 11 населенных пунктов: ст.Шумилинская-административныйцентр,х.Новониколаевский,х.Парижский,х.Раскольный,х.Каменный,х.х.Свидовский, х. Гребенниковский, х. Каменный, х.Третинский, х.Четвертинский, х.Песковатская Лопатина.

В центральной части Шумилинского сельского поселения находится ст.Шумилинская,население935 человек, Планировочная структура этого населенного пункта  прямолинейная, имеет четкую сетку улиц являющийся административным центром сельского поселения. Главный въезд в ст.Шумилинская осуществляется с южной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Горького.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Шумилинского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Шумилинского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1556 |
| 2 | Земли лесного фонда | 526 |
| 3 | Земли водного фонда | - |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 43313 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | - |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 45395 |

3.5. Жилой фонд.

На территории Шумилинского сельского поселения жилой фонд представлен 236 , одноэтажными многоквартирными жилыми домами, включающими в себя 520 квартир, частично  оборудованных водоснабжением,газоснабжением, полностью электроснабжением,.

Жилая застройка хуторов Шумилинского сельского поселения представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Шумилинского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | Усадебная застройка | 901 | 68400 | 77 |
| 2 | Блокированная застройка | 236 | 20400 | 23 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в х.Песковатская Лопатина,х.Раскольный, х.Парижский,х.Новониколаевский, ст.Шумилинская.

В  ст.Шумилинской имеется ,х.Новониколаевском имеются амбулатории.

В х.Парижском, х.Раскольный, в х.Песковатская Лопатина находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Таблица 2.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов Шумилинского сельского поселения поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ДС «Казачок» | Песковатсколопатинская | 121 | Одноэтажное здание | Попова Л.А. |
| 2 | ДС «Березка» | Школьный | 9 | Одноэтажное здание | Курдюкова И.С. |
| 3 | ДС «Рябинушка» | Почтовый | 2 | 2-х этажное здание | Косогова О.Н. |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ «Шумилинская СОШ» | Почтовая | 2 | 2-х этажное здание | Шевцова Л.В. |
| 2 | МОУ «Песковатсколопатинская неполная средняя школа» | Песковатсколопатинская | 120 | Одноэтажное здание | Колодина Л.Д. |
| 3 | МОУ «Новониколаевская СОШ» | Советская | 13 | 2-х этажное здание | Себелева И.В. |
| 4 | МОУ «Парижская неполная средняя школа» | Парижская |  | Одноэтажное здание | Курлынина О.П. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поликлиники | - | - | - |  |
| 1 | Амбулатория ст.Шумилинская | Ленина | 58 | Одноэтажное здание |  |
| 2 | Амбулатория х.Новониколаевский | Советская | 20 | Одноэтажное здание | Попенкова Е.В. |
| 3 | ФАП х.Раскольный | Раскольная | 58 |  | Шапкина В.А. |
| 4 | ФАП х.Песковатская Лопатина | Песковатсколопатинская |  | Одноэтажное здание | Щепелева Н.В. |
| 5 | ФАП х.Парижский | Парижская |  | Одноэтажное здание | Зюзина Н.Н |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | МУК Шумилинский ДК | Ленина | 6 | Двухэтажное здание | Шаломкова Н.И. |
| 2 | Новониколаевский ДК | Центральная | 4 | Двухэтажное здание | Трофимова О.М. |
| 3 | Песковатсколопатинский СДК | Песковатсколопатинская | 120а | Одноэтажное здание | Сомова А.А. |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 3 | МУК Шумилинская СБ | Ленина | 6 | помещения в 2-о этажном здании Шумилинского ДК | Литвина Л.И. |
| 4 | Песковатсколопатинская СБ | Песковатсколопатинская | 120 | помещение в одно этажном здании Песковатсколопатинского СДК | Щепелева |
| 5 | Новониколаевская СБ | Центральная | 4 | Помещение в 2-х этажном здании Новониколаевского ДК | Каширина И.Н. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАО Шумилинское Т.п.Хлебный | Х.Новониколаевский,ул.Центральная | 2 | Каширин Ю.К.,33-7-41 |
| 2 | ЗАО Шумилинское Все для дома | Х.Новониколаевский,ул.Советская | 4 | Каширин Ю.К.,33-7-41 |
| 3 | ЗАО Шумилинское Т.п.продукты | Ст.Шумилинская,ул.Ленина | 8 | Каширин Ю.К.,33-7-41 |
| 4 | ООО Шумилинское,магазин №61 | Х.Парижский,ул.Парижская |  | Гребенникова Т.С.,35-2-16 |
| 5 | ООО Шумилинское,магазин №54 | Х.Песковатская Лопатина,ул.Песковатсколопатинская | 162 | Гребенникова Т.С.,35-2-16 |
| 6 | ООО Шумилинское,магазин №64 | Х.Раскольный,ул.Раскольная | 37 | Гребенникова Т.С.,35-2-16 |
| 7 | ООО Шумилинское,магазин №65 | Х.Новониколаевский,ул.Советская | 4 | Гребенникова Т.С.,35-2-16 |
| 8 | ООО Шумилинское,магазин №57 | Ст.Шумилинская,ул.Ленина | 15 | Гребенникова Т.С.,35-2-16 |
| 9 | ИП Абдулкеримова А.И. | Ст.Шумилинская,ул.Советская | 7 | Абдулкеримова А.И. , 8928-108-36-61 |
| 10 | ИП Александров С.Е. т.п. Хуторянка | Х.Песковатская Лопатина,ул.Песковатсколопатинская | 174 а | Александров С.Е. 8-928-195-16-62 |
| 11 | ИП Андропова О.Н. Т.п.Диана | Х.Песковатская Лопатина,ул.Песковатсколопатинская | 120в | Андропова О.Н. 8-928-198-49-61 |
| 12 | ИП Козинов Н.М. Т.п.Конкон | Ст.Шумилинская,ул.Ленина | 29 | Козинов Н.М.,8-928-964-62-16 |
| 13 | ИП Рыжова А.И. Т.п. Росинка | Х.Парижский,ул.Парижская | 62 | Рыжова А.И.,35-6-52 |
| 14 | ИП Сидорова Л.М. Т.п.Елена | Ст.Шумилинская ул.Чехова | 19 | Сидорова Л.М. ,8-928-603-75-79 |
| 15 | ИП Симисинова О.А. М.Ольга | Ст.Шумилинская,ул.Ленина | 3 | Симисинова О.А. 8-928-157-26-91 |
| 16 | ИП Симонова Г.В. Т.п. Лотос | Х.Песковатская Лопатина,ул.Песковатсколопатинская | 106 | Симонова Г.В. 34-6-99 |
| 17 | ИП Якунина И.С. №8 | Сто.Шумилинская,ул.Ленина | 17 | Якунина И.С. ,8-928-166-82-19 |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | филиал ФГУП "Почта России" в ст.Шумилинская | Советская | 11 | 1-но этажное здание | Бесчетнова Л.В. |
| 2 | филиал ФГУП "Почта России" в х.Новониколаевском | Почтовый | 4А | 1-но этажное здание | Чижикова Н.И. |
| 3 | филиал ФГУП "Почта России" в х.Песковатская Лопатина | Ул.Песковатсколопатинская | 98 | 1-но этажное здание | Киреева С.В. |

Банки

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отделение Сбербанка России в ст.Шумилинская | Ленина | 6 | помещения в 2-х этажном здании, здание Шумилинского СДК | Кочетова Л.А. |
| 2 | Отделение Сбербанка России в | Пл.Центральная | 1 | помещение в 1-о этажном здании, здание администрации | Трунова Н.П. |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пождепо | - | - | - | - |
| 1 | ПЧ-220 | Советская | 6 | Здание пожарного депо | Петров Е.И. |
|  | ЖКХ | - | - | - | - |
| 1 | МУП Жилкомсервис | Советская | 10 | помещения в 2-х этажном здании Администрации Шумилинского с/п | Горшенин В.П. |

Таблица 3

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | Ст.Шумилинская | 373 | 44 | 24910 |  | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 2 | Х.Новониколаевский | 303 | 256 | 18510 |  | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 3 | Х.Песковатская Лопатина | 151 | 36 | 12500 |  | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 4 | Х.Парижский | 88 | 62 | 4800 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 5 | Х.Четвертинский | 23 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | Х.Третинский | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Х.Раскольный | 75 | 59 | 4460 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 8х.Каменный | Х.Каменный | 19 | 38 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | Х.Свидовский | 42 | 4 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 1000000 | Х.Гребенниковский | 59 | 6 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 11 | Х.Каменный | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 11377777 | 520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2566 |

Таблица 4

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Шумилинского сельского поселения муниципального района Верхнедонской на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | 389 |
| 2 | водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | 386 |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | 556 |
| 4 | электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. | 124 |
| 7 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 1111 |
| Всего | 2566 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Шумилинского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Шумилинского сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Газоснабжение;

3.	Электроснабжение;

4.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 5

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | Ст.Шумилинская водозабор тип подземный - скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 6.0 м3/час, - лимит 45277 м3/год. Х.Новониколаевский водозабор, тип подземный - водяная скважина - 2 шт. -без очистки, , подача водопроводом, - общий дебит м3/час, - лимит т. м3/год. Х.Парижский водозабор, тип подземный - водяная скважина - 2 шт. -без очистки, , подача водопроводом, - общий дебит м3/час, - лимит т. м3/год. Х.Песковатская Лопатина водозабор, тип подземный - водяная скважина - 2 шт. -без очистки, , подача водопроводом, - общий дебит 7.0 м3/час, - лимит 18917 т. м3/год. Х.Раскольный водозабор, тип подземный - водяная скважина -без очистки, , подача водопроводом, - общий дебит м3/час, - лимит т. м3/год. |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | отсутствуют |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 30.7 км водозабора, - 22 км водозабора - 100% |

На территории Шумилинского сельского поселения холодное водоснабжение осуществляет МУП «Жилкомсервис». Юридический и фактический адрес: 446740, Ростовская  область, Верхнедонской район, ст.Шумилинская,ул.Советская 10;

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 5 артскважин с дебитом 65 м3/сут,.

Таблица № 6

Сети водоснабжения Шумилинского сельского поселения

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Год постройки | Площадь, протяженность, кв. метров,п. метров | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01800019 | Наружные сети холодного водоснабжения, | Х.Песковатская Лопатина |  | 7000м | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения» | 255000.0 | − |
| 2 | 01800027 | Наружные сети холодного водоснабжения, | Ст.Шумилинская |  | 7350 | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения». | 337186.0 | − |
| 3 | 01800059 | Наружные сети холодного водоснабжения, | Х.Новониколаевский |  | 9350 | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения» | 503500.0 |  |
| 4 | 01800130 | Наружные сети холодного водоснабжения, | Х.Парижский |  | 1300 | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения» | 581470.0 |  |
| 5 | 01800060 | Наружные сети холодного водоснабжения | Х.Раскольный |  | 2000 | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения» | 380218.0 |  |
| 6 | 01800061 | Наружные сети холодного водоснабжения | Х.Каменный |  | 1000 | Постановление №587 от 05.12.2006 «О передачи имущества в муниципальную собственность Шумилинского сельского поселения» |  |  |

Данные сети - собственность Шумилинского сельского поселения и содержатся по концессионному соглашению МУП «Жилкомсервис».

В связи с тем, что на территории Шумилинского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Шумилинского сельского поселения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне  исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Шумилинского сельского поселения  , не у эксплуатирующей организации МУП «Жилкомсервис» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения , расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения .

Х.Каменный,х.Третинский,х.Четвертинский,Каменный,х.Свидовский,х. Гребенниковский централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация на территории Шумилинского сельского поселения отсутствует

Таблица № 7

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ- ное состояние на 01.01.12 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | - |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 2.86 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.т/год | - |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - |
| 6 | Площадь деградированных земель | га | - |
| 7 | Площадь рекультивированных земель | га | - |

На территории Шумилинского сельского поселения  централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица 8

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | нет |
| КНС на территории н. п: Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) Мощность, м3/час. Насосы, их марки и состояние | нет |
| Основные сети: Диаметры Материал труб Общая протяженность, км Износ,% | нет |

Приложение № 2

Тарифы на услуги

МУП «Жилкомсервис» Шумилинского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис» | с 01.01.2013 до 30.06.2013 |
|  |  | Холодная вода | 27.64 (без НДС) | - |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | - | - |

# <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Приложение № 3

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: Шумилинское сельское поселение

Наименование организации: МУП «Жилкомсервис»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 37759 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 16587 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 2110 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | - |

Таблица № 1

Тарифы на водоснабжение МУП «Жилкомсервис» на территории Шумилинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом |  |  |  | 27.64 |  |  |
|  | -водяное отопление | м3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с в/р колонками | чел. | 327 | .2,1 | 27.64 |  | 58.0 |
|  | - с водопроводом | чел. | 113 | 2,4 | 27.64 |  | 66.0 |
|  | - с газом | чел. | 501 | 5,7 | 27.64 |  | 157.0 |
|  | - с ваннами | чел. | 497 | .6,8 | 27.64 |  | 187.0 |
| 3 | Баня , а так же |  | - | .12,7 | 27.64 |  | 351.0 |
|  | - мойка полов | м2 | - | 0,012 | 27.64 |  |  |
| 4 | Поливной участок | м2 | 66300 | 18 | 27.64 |  | 497.0 |
| 5 | Корова | гол. | 191 | 1,8 | 27.64 |  | 49.0 |
| 6 | Лошадь | гол. | - | 1,5 | 27.64 |  | 41.0 |
| 7 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. | 877 | 0,75 | 27.64 |  | 20.0 |
| 8 | Птица | гол. | - | 0,06 | 27.64 |  | 1.0 |
| 9 | Автомобиль | шт. | 296 | 1,5 | 27.64 |  | 41.0 |
| 10 | Мотоцикл | шт. | - | 0,9 | 27.64 |  | 24.0 |

Глава Шумилинского сельского поселения                        И.Г.Исаков